## Slide 1: جبر رابطه ای (Relational Algebra)

## Slide 2: جبر رابطه ای
در جبر معمولی داده های اعداد حقیقی و عملگرها +، -، ÷، × می باشند. عملگرهای دیگر نظیر توان برای ساده کردن عملگرهای ابتدائی مثل ضرب استفاده می شوند.
در جبر منطقی نوع داده مجموعه {True, False} بوده و عملگرهایش AND، OR، NOT است.
جبر رابطه ای در واقع مبنای تئوریک مدل رابطه ای است.
تعریف: به مجموعه ای از قوانین و عملگرها که امکان پردازش جداول را فراهم می سازند، جبر رابطه ای می گویند.
نوع داده در جبر رابطه ای فقط رابطه است و ورودی- خروجی تمامی عملگرها رابطه می باشد.

## Slide 3: عملگرها
عملگرها در جبر رابطه ای به چهار دسته عمده تقسیم می شوند:
دسته اول: عملگرهای ساده
نحوه استفاده | توضیح | نماد | عملگر
 | رکوردهایی از رابطه را بر می گرداند. | σ | گزینش (select)
 | ستونهایی از رابطه را برمی گرداند. | π | پرتو (Projection)

## Slide 4: دسته دوم: عملگرهای مجموعه ای
نحوه استفاده | توضیح | نماد | عملگر
 | رکوردهایی را بر می گرداند که در A یا B یا هر دو موجود باشد. |  | اجتماع (Union)
 | رکوردهایی را بر می گرداند که در رابطه A و B بصورت مشترک وجود داشته باشند. |  | اشتراک (Intersect)
 | شامل رکوردهایی که در A وجود دارند ولی در B نیستند. | - | تفاضل (Difference)

## Slide 5: دسته سوم: عملگرهای پیوند
نحوه استفاده | توضیح | نماد | عملگر
A × B | کلیه ترکیب های ممکن رکوردهای رابطه A و B را بر می گرداند. | × | ضرب دکارتی(Cartezian Product)
A ⋈ B | رابطه ای شامل همه فیلدهای دو رابطه و مقادیر آن فیلدها به شرط برابری مقادیر فیلد/ فیلدهای مشترک آنها . | ⋈ | پیوند طبیعی (Natural-Join)
A ⋉ B | نوع خاصی از پیوند طبیعی است که فقط فیلدهای پیوند شدنی از رابطه اول را دربردارد. | ⋉ | نیم پیوند (Semi-Join)
 | زیر مجموعه ای از ضرب کارتزین استکه شرط Θ روی سطرهای آن اعمال شده است. |  | پیوند شرطی (Θ-Join)
A ⟗ B | در این پیوند علاوه بر تاپل های پیوند شدنی از دو رابطه، تاپل های پیوند نشدنی که با مقادیر Null گسترش یافته اند نیز در جواب ظاهر می شوند. | ⟗ | فرا پیوند (Outer-Join)

## Slide 6: دسته چهارم: سایر عملگرها
نحوه استفاده | توضیح | نماد | عملگر
 | نام B روی جدول A هم گذاشته می شود و بدون ذخیرسازی مجدد می توان از آن دوبار استفاده کرد. | ρ | نامگذاری یا تغییرنام (Rename)
A÷B | شامل رکوردهایی از A که شامل همه رکوردهای B باشد. | ÷ | تقسیم (Divide)
Temp ← A⋈B | با علامت ← جدول حاصل از دستورات ذخیره می شود تا در ادامه کار مورد استفاده قرار گیرد. اگر دستوری طولانی باشد با استفاده از جایگزینی می توان آن را در چند مرحله نوشت. | ← | جایگزینی

## Slide 7: مثال (گزینش)
A1 | A2
1 | 2
2 | 3
Ins_NN | Valid | LastName | Province
0381731389 | 1 | اصغری | قم
0075623132 | 0 | ابراهیمی | تهران
1386522588 | 1 | محمدی فر | آذرشرقی
2118546782 | 1 | فراهانی | گلستان
A
A1 | A2
1 | 2
Insured
Ins_NN | Valid | LastName | Province
0381731389 | 1 | اصغری | قم
1386522588 | 1 | محمدی فر | آذرشرقی
2118546782 | 1 | فراهانی | گلستان
Ins_NN | Valid | LastName | Province

## Slide 8: مثال (پرتو)
A1 | A2
1 | 2
1 | 5
2 | 3
Ins_NN | Valid | LastName | Province
0381731389 | 1 | اصغری | قم
0075623132 | 0 | ابراهیمی | تهران
1386522588 | 1 | محمدی فر | آذرشرقی
2118546782 | 1 | فراهانی | گلستان
A
A1
1
2
Insured
Ins_NN
0381731389
0075623132
1386522588
2118546782
Ins_NN | LastName
0381731389 | اصغری
0075623132 | ابراهیمی
1386522588 | محمدی فر
2118546782 | فراهانی

## Slide 9: مثال (ترکیب گزینش و پرتو)
Ins_NN | Valid | LastName | Province
0381731389 | 1 | اصغری | قم
0075623132 | 0 | ابراهیمی | تهران
1386522588 | 1 | محمدی فر | آذرشرقی
2118546782 | 1 | فراهانی | گلستان
0063238952 | 1 | کاظمی | تهران
0065521147 | 1 | پارسا | تهران
Insured
Ins_NN | LastName
0075623132 | ابراهیمی
0063238952 | کاظمی
0065521147 | پارسا

## Slide 10: مثال (ترکیب گزینش و پرتو)
Ins_NN | Valid | LastName | Province
0381731389 | 1 | اصغری | قم
0075623132 | 0 | ابراهیمی | تهران
1386522588 | 1 | محمدی فر | آذرشرقی
2118546782 | 1 | فراهانی | گلستان
0063238952 | 1 | کاظمی | تهران
0065521147 | 1 | پارسا | تهران
Insured
Ins_NN | LastName
0075623132 | ابراهیمی

## Slide 11: اجتماع و اشتراک
نکته: دو رابطه ای که در عملگرهای اجتماع و اشتراک شرکت می کنند باید از نظر نوع سازگار (Type Compatible) باشند.
شرایط سازگاری:
  درجه دو رابطه یکسان باشد
  میدان های تعریف شده روی رابطه ها یکسان باشد.
Union
Intersect

## Slide 12: مثال (اجتماع)
A1 | A2
1 | 2
1 | 5
2 | 3
A
A1 | A2
3 | 2
9 | 1
6 | 8
5 | 4
2 | 3
B
A1 | A2
1 | 2
1 | 5
2 | 3
3 | 2
9 | 1
6 | 8
5 | 4

## Slide 13: مثال (اجتماع)
Ins_NN | Valid | LastName | Province
0381731389 | 1 | اصغری | قم
0075623132 | 0 | ابراهیمی | تهران
1386522588 | 1 | محمدی فر | آذرشرقی
2118546782 | 1 | فراهانی | گلستان
Insured_1
Insured_2
Ins_NN | Valid | LastName | Province
4569852289 | 1 | پیری | سمنان
0075623132 | 0 | ابراهیمی | تهران
1729874488 | 0 | ربانی | آذرشرقی
2118998722 | 1 | شعبان پور | گلستان
3776623126 | 1 | زاهدی | کردستان
Ins_NN | Valid | LastName | Province
0381731389 | 1 | اصغری | قم
0075623132 | 0 | ابراهیمی | تهران
1386522588 | 1 | محمدی فر | آذرشرقی
2118546782 | 1 | فراهانی | گلستان
4569852289 | 1 | پیری | سمنان
1729874488 | 0 | ربانی | آذرشرقی
2118998722 | 1 | شعبان پور | گلستان
3776623126 | 1 | زاهدی | کردستان

## Slide 14: مثال (اشتراک)
A1 | A2
1 | 2
1 | 5
2 | 3
A
A1 | A2
3 | 2
9 | 1
6 | 8
5 | 4
2 | 3
B
A1 | A2
2 | 3

## Slide 15: مثال (اشتراک)
Ins_NN | Valid | LastName | Province
0381731389 | 1 | اصغری | قم
0075623132 | 0 | ابراهیمی | تهران
1386522588 | 1 | محمدی فر | آذرشرقی
2118546782 | 1 | فراهانی | گلستان
Insured_1
Insured_2
Ins_NN | Valid | LastName | Province
4569852289 | 1 | پیری | سمنان
0075623132 | 0 | ابراهیمی | تهران
1729874488 | 0 | ربانی | آذرشرقی
2118998722 | 1 | شعبان پور | گلستان
3776623126 | 1 | زاهدی | کردستان
Ins_NN | Valid | LastName | Province
0075623132 | 0 | ابراهیمی | تهران

## Slide 16: مثال (تفاضل)
A1 | A2
1 | 2
1 | 5
2 | 3
A
A1 | A2
3 | 2
9 | 1
6 | 8
5 | 4
2 | 3
B
A1 | A2
1 | 2
1 | 5
A1 | A2
3 | 2
9 | 1
6 | 8
5 | 4

## Slide 17: مثال (تفاضل)
Ins_NN | Valid | LastName | Province
0381731389 | 1 | اصغری | قم
0075623132 | 0 | ابراهیمی | تهران
1386522588 | 1 | محمدی فر | آذرشرقی
2118546782 | 1 | فراهانی | گلستان
Insured_1
Insured_2
Ins_NN | Valid | LastName | Province
4569852289 | 1 | پیری | سمنان
0075623132 | 0 | ابراهیمی | تهران
1729874488 | 0 | ربانی | آذرشرقی
2118998722 | 1 | شعبان پور | گلستان
3776623126 | 1 | زاهدی | کردستان
Ins_NN | Valid | LastName | Province
0381731389 | 1 | اصغری | قم
1386522588 | 1 | محمدی فر | آذرشرقی
2118546782 | 1 | فراهانی | گلستان
Ins_NN | Valid | LastName | Province
4569852289 | 1 | پیری | سمنان
1729874488 | 0 | ربانی | آذرشرقی
2118998722 | 1 | شعبان پور | گلستان
3776623126 | 1 | زاهدی | کردستان

## Slide 18: خواص تفاضل

## Slide 19: مثال (ضرب دکارتی یا کارتزین)
A1
1
3
2
A
B1
3
9
6
5
2
B
A1 | B1
1 | 3
1 | 9
1 | 6
1 | 5
1 | 2
3 | 3
3 | 9
3 | 6
3 | 5
3 | 2
2 | 3
2 | 9
2 | 6
2 | 5
2 | 2
تعداد سطرها=تعداد سطرهای جدول اول * تعداد سطرهای جدول دوم
تعداد ستون ها=تعداد ستون های جدول اول + تعداد ستون های جدول دوم

## Slide 20: مثال (ضرب دکارتی یا کارتزین)
Ins_NN | Valid | LastName | Province
0381731389 | 1 | اصغری | قم
1386522588 | 1 | محمدی فر | آذرشرقی
2118546782 | 1 | فراهانی | گلستان
PID | Ins_NN | VisitDate
23258 | 0381731389 | 14010121
23589 | 0075623132 | 14010203
25648 | 1386522588 | 14010507
Insured
Prescription
Insured.Ins_NN | Valid | LastName | Province | PID | Prescription.Ins_NN | VisitDate
0381731389 | 1 | اصغری | قم | 23258 | 0381731389 | 14010121
0381731389 | 1 | اصغری | قم | 23589 | 0075623132 | 14010203
0381731389 | 1 | اصغری | قم | 25648 | 1386522588 | 14010507
1386522588 | 1 | محمدی فر | آذرشرقی | 23258 | 0381731389 | 14010121
1386522588 | 1 | محمدی فر | آذرشرقی | 23589 | 0075623132 | 14010203
1386522588 | 1 | محمدی فر | آذرشرقی | 25648 | 1386522588 | 14010507
2118546782 | 1 | فراهانی | گلستان | 23258 | 0381731389 | 14010121
2118546782 | 1 | فراهانی | گلستان | 23589 | 0075623132 | 14010203
2118546782 | 1 | فراهانی | گلستان | 25648 | 1386522588 | 14010507

## Slide 21: خواص ضرب کارتزین
در منطق جبر رابطه ای ضرب کارتزین دارای خاصیت جابجایی و شرکت پذیری است. ضرب کارتزین در تئوری مجموعه ها در ریاضیات خاصیت جابجایی و شرکت پذیری ندارد.

## Slide 22: پیوند طبیعی (Natrual Join)
برای انجام عملگر Join ابتدا دو رابطه را با هم ضرب کرده و سطرهایی که دارای شرط Join هستند را گزینش کرده و در نهایت ستون های تکراری را با عملگر پرتو حذف می کنیم.
در واقع عملگر پیوند از سه عملگر ضرب، گزینش و پرتو تشکیل شده است.
A | B
1 | 2
3 | 5
2 | 4
R1
A | C
3 | 1
9 | 4
6 | 6
5 | 9
2 | 5
R2
A | B | C
3 | 5 | 1
2 | 4 | 5

## Slide 23: مثال (پیوند طبیعی)
A | B | C
1 | 2 | 3
3 | 5 | 4
2 | 4 | 6
R1
A | C | D | E
3 | 1 | 5 | 9
3 | 4 | 7 | 5
2 | 6 | 2 | 8
5 | 9 | 4 | 3
2 | 6 | 5 | 1
R2
A | B | C | D | E
3 | 5 | 4 | 7 | 5
2 | 4 | 6 | 2 | 8
2 | 4 | 6 | 5 | 1
R1 ⋈ R2

## Slide 24: مثال (راه حل کلی پیوند طبیعی)
A | B | C
1 | 2 | 3
3 | 5 | 4
2 | 4 | 6
R1
A | C | D | E
3 | 1 | 5 | 9
3 | 4 | 7 | 5
2 | 6 | 2 | 8
5 | 9 | 4 | 3
2 | 6 | 5 | 1
R2
A | B | C | D | E
3 | 5 | 4 | 7 | 5
2 | 4 | 6 | 2 | 8
2 | 4 | 6 | 5 | 1
R1.A | B | R1.C | R2.A | R2.C | D | E
1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5
1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8
1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3
1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1
3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9
3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5
3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8
3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3
3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1
2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9
2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5
2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8
2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3
2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1

## Slide 25: نکاتی راجع به پیوند طبیعی
اگر C(Join) کاردینالیتی رابطه حاصل از پیوند طبیعی دو رابطه و C(Cart) کاردینالیتی حاصل از ضرب کارتزین دو رابطه باشد، در این صورت C(Join)/C(Cart) را ضریب گزینش پیوند (Join selectivity factor) می نامیم.

## Slide 26: نیم پیوند یا شبه الحاقی (Semi-Join)
عملگر نیم پیوند (⋉) مشابه پیوند طبیعی است با این تفاوت که فقط ستون های جدول اول را می دهد.
نکته1: ممکن است تعداد سطرهای خروجی به مراتب کمتر از پیوند طبیعی باشد، زیرا با کنار رفتن چند ستون، سطرهای تکراری پدید می آیند و حذف می شوند.
نکته 2: از آنجایی که نیم پیوند ستون های جدول اول را می دهد خاصیت جابجایی ندارد.

## Slide 27: مثال (نیم پیوند)
A | B
1 | 2
3 | 5
2 | 4
R1
A | C
3 | 1
9 | 4
6 | 6
5 | 9
2 | 5
R2
A | B
3 | 5
2 | 4

## Slide 28: مثال (نیم پیوند)
A | B | C
1 | 2 | 3
3 | 5 | 4
2 | 4 | 6
R1
A | C | D | E
3 | 1 | 5 | 9
3 | 4 | 7 | 5
2 | 6 | 2 | 8
5 | 9 | 4 | 3
2 | 6 | 5 | 1
R2
A | B | C
3 | 5 | 4
2 | 4 | 6

## Slide 29: نکاتی راجع به نیم پیوند